## Slide 1
SU VERİMLİLİĞİ • ENDÜSTRİYEL TESİSLER
Her tesis için Mavi Su Belgesi
Tekstil, gıda, metal, kimya… NACE’niz ne olursa olsun: su verimliliği sistemini kurmak, 7 kriteri sağlamak, belgeye başvurmak.
7 adım
Örnekli anlatım
Zorunlu + gönüllü
Tarım ve Orman Bakanlığı • Su Verimliliği Yönetmeliği (RG 27.12.2024 / 32765)
1 / 13

## Slide 2
BAĞLAM
Neden su verimliliği belgesi?
Sanayi Türkiye su kullanımının ~%11’i. Belge, suyu ölçülebilir ve izlenebilir hale getirir.
Ulusal hedef
Endüstride mevcut en iyi tekniklerle %50’ye varan su kazanımı hedefleniyor. 152 NACE için rehber var.
%11
Türkiye’de toplam suyun sanayideki payı
%50’ye varan
Sanayide ulusal su kazanımı hedefi
~1.300 m³
Kişi başı yıllık kullanılabilir su
Tipik bir fabrikada suyun gittiği yer (örnek dağılım)
Proses / yıkama
%32
Soğutma
%24
Temizlik / CIP
%18
Buhar / kazan
%16
Sosyal + peyzaj
%10
Endüstriyel Tesisler için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
2/13

## Slide 3
BELGE MİMARİSİ
Üç seviye: Mavi, Yeşil, Turkuaz
Mavi = sistemi kurdunuz. Yeşil ve turkuaz = ölçülebilir kazanım. Tüm endüstriyel NACE’ler için aynı merdiven.
MAVİ
Sistem belgesi
7 kriterle su verimliliği sistemini kurun. Yükümlüler için ilk zorunlu basamak. Gönüllüler de aynı 7 adımı izler.
Geçerlilik: 5 yıl
YEŞİL
Performans belgesi
Kendi NACE rehberinizdeki teknikleri uygulayın. Suyun en az %10’u alternatif kaynaktan. ISO 46001 ilk başvuruda aranmaz.
Yükümlü: en fazla 5 yıl
TURKUAZ
İleri seviye (gönüllü)
Atıksuyun en az %20’sini geri kazanın. Rehber teknikleri + ISO 46001. ISO 14046 su ayak izi belgesi.
Tamamen gönüllü
Endüstriyel Tesisler için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
3/13

## Slide 4
KAPSAM
Tesisiniz yükümlü mü, gönüllü mü?
Kural tüm sektörler için aynı: kılavuz Ek-1’deki NACE + çalışan sayısı. Liste: suverimliligi.gov.tr
YÜKÜMLÜ • 50 ve üzeri çalışan
Kim?
Ek-1’de YÜKÜMLÜ yazan NACE’de faaliyet gösteren ve SGK’da 49’dan fazla çalışanı olan her endüstriyel tesis (tekstil, gıda, metal, kimya…).
Ne yapılmalı?
Yönetmelik yayımı itibarıyla 18 ay içinde sistemi kurup Mavi Belge’ye başvurmak.
Sonra?
En fazla 5 yıl içinde Yeşil Belge (Bakanlık onayıyla 7 yıla uzayabilir). İş termin planı Mavi dosyasında sunulur.
Örnek: 180 kişilik boyahane veya dökümhane → zorunlu.
GÖNÜLLÜ • 50’nin altı veya istek
Kim?
Aynı NACE’de 50’den az çalışanı olan KOBİ’ler; Ek-1’de GÖNÜLLÜ yazan faaliyetler. Çalışan şartı aranmaz.
Ne yapılmalı?
Aynı 7 kriterle sistemi kurup csys.tarimorman.gov.tr üzerinden başvurabilirsiniz. Sıra bekleme yok.
Avantaj
Gönüllüler Yeşil veya Turkuaz’a doğrudan gidebilir. Müşteri, ihracat ve ihale dosyasında artı puandır.
Örnek: 22 kişilik atölye → gönüllü, aynı CSYS formu.
Endüstriyel Tesisler için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
4/13

## Slide 5
YOL HARİTASI
Mavi Belge’nin 7 adımı
Ek-3 kriterleri her NACE için aynıdır. Kanıt: atama yazısı, tablo, plan, imza listesi, fotoğraf.
1
Ekip
Lider + eğitim sorumlusu + teknik yardımcı
2
Mevcut durum
Su-atıksu haritası, spesifik tüketim
3
Hedefler
5 yıllık, ölçülebilir, yeşile götüren
4
Plan
İş termin planı, maliyet, yıl yıl eylem
5
Eğitim
Bireysel + sektörel, yılda en az 1’er
6
Ekipman
Musluk, rezervuar, perlatör, sensör
7
Materyal
Afiş, ekran, broşür, saha fotoğrafı
Endüstriyel Tesisler için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
5/13

## Slide 6
ADIM 1 VE 2
Ekibi kurun, suyu görünür kılın
Ölçülmeyen su yönetilemez. Sayaçlar proses, yardımcı ünite ve sosyal alanı ayrı konuşmalıdır.
Adım 1 • Su verimliliği ekibi
Kılavuz: 1 ekip lideri + en az 1 eğitim sorumlusu + en az 1 yardımcı. Bir kişi en fazla 2 rol alabilir. Lider dışındakiler yalnızca görüntüleyebilir. Örnek — Anadolu Tekstil: lider = işletme müdürü; eğitim = İK; yardımcı = bakım + AAT. Sistem e-posta ile aktivasyon yollar.
Adım 2 • Mevcut durum
CSYS’de 7 sekme: su (kaynak-kullanım-ücret), GOSK, peyzaj, eğitim, ekipman, materyal, sürdürülebilirlik. Örnek kaynak: kuyu 420.000 + şebeke 280.000 m³. Kütle denkliği: çekilen ≈ kullanılan + kayıp + ürün.
Örnek mevcut durum — 180 kişilik boyahane, referans yıl
Proses / yıkama
224.000 m³
%32
Soğutma
168.000 m³
%24
Temizlik / CIP
126.000 m³
%18
Buhar / kazan
112.000 m³
%16
Sosyal + diğer
70.000 m³
%10
TOPLAM
700.000 m³
100%
Endüstriyel Tesisler için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
6/13

## Slide 7
ADIM 3 VE 4
Hedefi sayıya, planı takvime bağlayın
CSYS Hedef Sepeti’nden seçin veya “Diğer” yazın. Her hedefe en az 1 eylem; termin en fazla +5 yıl.
Örnek — boyahane hedef kaydı
MET ile toplam suyu azalt
700.000 → 520.000 m³
Sepet hedefi; gösterge m³/yıl
Yağmur suyu oranını artır
%0 → %4
Termin: başvuru + 3 yıl
Atıksu geri kazanımını artır
%0 → %6
AAT çıkışı kasa / zemin yıkamada
Su kaybını düşür
%9 → %5
Kılavuz örneği: çekim − kullanım
Her hedefe bağlı eylem (zorunlu)
Yıl 1
Sayaç ağı + kaçak turu + eğitimler
Maliyet: 0,9 M TL
Yıl 2
Kapalı çevrim soğutma dönüşümü
Maliyet: 3,2 M TL
Yıl 3
Çatı yağmur hasadı 250 m³ depo
Maliyet: 1,8 M TL
Yıl 4
AAT çıkışını uygun proseslere bağla
Maliyet: 2,6 M TL
Yıl 5
Yeşil belge dosyası + ISO 46001
Maliyet: 0,4 M TL
Endüstriyel Tesisler için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
7/13

## Slide 8
ADIM 5, 6 VE 7
İnsan, armatür ve görünür hatırlatıcılar
Mavi belge “sadece makine” değildir. Eğitim, musluk ve afiş her sektörde dosyanın parçasıdır.
5 Eğitim
Başvurudan önce en az 1 bireysel + 1 sektörel eğitim. Bireysel: suverimliligi.gov.tr videosu; tüm personel 5 yılda. Sektörel: kendi NACE rehberiniz; lisans + 3 yıl deneyimli eğitmen. Kanıt: imza listesi, tutanak, foto — 5 yıl saklanır.
6 Su verimli ekipman
Kapsam bireysel kullanım: musluk, duş, rezervuar, perlatör, sensör. Örnek: 42 lavaboya 6 L/dk perlatör, 18 tuvalete 6/3 L rezervuar. Sosyal su ~%30 düşer. Değişim 5 yıllık planda yazılır.
7 Yazılı-görsel materyal
Afiş, broşür, kantin ekranı, yıkama odası talimatı. Örnek: “Hortumu açık bırakma — 1 dk = 15 L”. Kanıt: basılı örnek + saha fotoğrafı.
Endüstriyel Tesisler için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
8/13

## Slide 9
SAHA
Her fabrikada suyu nerede kurtarırsınız?
Önce kendi NACE rehberiniz (suverimliligi.gov.tr). Aşağıdakiler çoğu tesiste ortak MET’lerdir.
Sayaç ve kaçak
Proses / soğutma / buhar / sosyal ayrı sayılsın. Aylık sızıntı turu.
Kapalı soğutma
Açık kule yerine kapalı çevrim; blowdown’u uygun yerde kullanın.
Yıkama / CIP
Darbe durulama, iletkenlik kesimi, son durulama = sonraki ilk durulama.
Buhar kazanı
Kondens dönüşü, blöf optimizasyonu, kaçak buhar avı.
Isı eşanjörü
Isınan soğutma suyunu proses ön ısıtmasında depolayın.
Yağmur / AAT
Çatı hasadı + arıtılmış su: zemin, kasa, yeşil alan, soğutma makyajı.
Temiz suyu kirli hatta karıştırmayın
İçme suyu kalitesindeki şebekeyi yer yıkamada kullanmayın. Geri kullanımın proses uygunluğunu kalite / gıda / ISO sorumlusu onaylasın. NACE rehberindeki öncelikli teknikler iş termin planına yazılır.
Endüstriyel Tesisler için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
9/13

## Slide 10
ÜÇ SEKTÖR, AYNI MANTIK
Tekstil, gıda, metal — üç kazanç hikâyesi
Rakamlar öğretici senaryodur; kendi sayaç verinizle yeniden hesaplayın.
Tekstil boyahane
Durum: sürekli durulama, iletkenlik yok. İş: darbe durulama + son durulama tankı. Sonuç: durulama suyu ~%40, tesis toplamı ~%10. Belgeye: SOP, önce-sonra sayaç, eğitim tutanağı.
Gıda işleme
Durum: pastörizatör / yıkama suyu gideri. İş: taşma suyu geri dönüş + hortum tabancası. Sonuç: hat bazında %15–25 taze su düşer. Belgeye: P&ID, fotoğraf, aylık m³.
Metal / soğutma
Durum: açık kule, yüksek blöf. İş: kapalı çevrim + blöfün zemin yıkamada kullanımı. Sonuç: makyaj suyu ciddi azalır; yağmur ile GOSK payı artar. Belgeye: debi, analiz, kullanım noktası listesi.
Endüstriyel Tesisler için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
10/13

## Slide 11
İKİ TESİS, AYNI 7 ADIM
Büyük fabrika ve küçük atölye nasıl ilerler?
Ölçek değişir, kriter değişmez. Dosya tesis bazındadır: ayrı lokasyon = ayrı başvuru.
Anadolu Tekstil A.Ş. • 180 çalışan • YÜKÜMLÜ
18 ay içinde sistemi kurup önce yetki, sonra Mavi belge başvurusu yapar. CSYS’ye 4’lü/6’lı NACE, ürün, 6 zorunlu evrak ve 5 yıllık hedef-eylem girer. OSB içinde olsa bile kendi belgesini alır. İki fabrika varsa iki yetki, iki belge.
Mavi Metal Atölye • 22 çalışan • GÖNÜLLÜ
Zorunluluk yok; aynı CSYS formu. 3 kişilik ekip, 1 proses sayacı + fatura, hedef sepetinden “MET ile suyu azalt”, hortum tabancası ve perlatör fotoğrafı. Yetki onayı yine şart. Yeşile atlamak isterse sıralı beklemez.
Endüstriyel Tesisler için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
11/13

## Slide 12
DİJİTAL SÜREÇ
Önce yetki, sonra belge — yalnızca CSYS
Kılavuz 3.1.1.1 • csys.tarimorman.gov.tr • e-Devlet vatandaş girişi • kargo/e-posta kabul edilmez
A. YETKİ
Üç unsur bağlanır: tüzel kişilik + fiziki tesis/fabrika + yetkili kişi. Onay e-postası gelmeden belge ekranı açılmaz.
B. BELGE
5 bölüm sırayla yeşile döner: 1) başvuru sahibi (genel + 4’lü/6’lı NACE üretim + evrak) 2) ekip 3) mevcut durum 4) hedefler-eylemler 5) PDF kabul + Başvuruyu Gönder. Kaydet deyip çıkabilirsiniz.
1
SGK çalışan sayısı
Başvuru yılı tahakkuk / barkodlu nüsha
2
Oda faaliyet belgesi
Son 1 yıl, unvan-adres-üretim
3
Kapasite raporu
Geçerli; beyan edilen NACE yazmalı
4
Sanayi sicil belgesi
Güncel; unvan-adres-faaliyet
5
Ticaret sicil gazetesi
Şube ise şube bilgisi şart
6
Çevre izin / muafiyet
Güncel izin veya resmi muafiyet yazısı
Endüstriyel Tesisler için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
12/13

## Slide 13
KAPANIŞ
Başvuru öncesi 12 maddelik kontrol listesi
Hepsi “evet” ise CSYS dosyanız olgun demektir. Dosya ≤15 MB; pdf / jpg / png / tiff.
✓
NACE (4’lü + 6’lı) fiili üretim ve kapasite raporuyla uyumlu.
✓
SGK: başvuru yılı. 49’dan fazla çalışan + YÜKÜMLÜ NACE = zorunlu.
✓
Yetki onayı alınmış: tüzel kişi + tesis + yetkili eşleşiyor.
✓
Ekip: 1 lider + ≥1 eğitim + ≥1 yardımcı; kişi başı en fazla 2 rol.
✓
Mevcut durum 7 sekmesi ve su kütle denkliği dolu.
✓
Hedef sepeti + her hedefe ≥1 eylem + 5 yıl termin + maliyet.
✓
En az 1 bireysel + 1 sektörel eğitim; imza listesi yüklü.
✓
Musluk-rezervuar-perlatör ve afiş fotoğrafları sistemde.
✓
6 zorunlu evrak: SGK, oda, kapasite, sicil, gazete, çevre izin.
✓
Ayrı fabrikalar için ayrı yetki / ayrı belge düşünüldü.
✓
PDF önizleme kabul edildi; “verilerin doğruluğunu taahhüt”.
✓
Statü: incelemede geri alınmaz. 2. revize = red; 60 gün kuralı.
Kaynak: Mavi Belge Başvuru Kılavuzu 3.1.1.1 • Su Verimliliği Yönetmeliği (RG 27.12.2024/32765) • suverimliligi.gov.tr • csys.tarimorman.gov.tr
13/13